## Slide 1: (營/培)養液栽培 水耕栽培 系統
台大生機系 方煒

## Slide 2: 養液栽培系統
養液栽培系統可大致分為三大類：
水耕
噴霧耕
固體介質耕 (礫耕歸屬於此類)

## Slide 4: 養液栽培的系統
礫耕方式
自礫耕方式實用後，有超過50種養液栽培系統被開發出來。

## Slide 5: 常用的養液栽培系統
養液薄膜法（Nutrient Film Technique, NFT），用於葉菜類為主。(英國)
湛液型的循環式水耕法 (Deep Flow Technique, DFT)，用於葉菜類為主。(日本)
使用岩棉(rockwool)的固體介質耕，主要用於瓜果類。(荷蘭)

## Slide 6: 養液薄膜法（NFT）
最初於1976年由印度Douglas所開發，後經英國Allen. J. Cooper改良後確立栽培技術。
以塑膠布製成袋狀的栽培溝傾斜坡度（1/70-1/100），液深保持1-2 cm以間斷性或連續性的向下方流，並將養液集於養液槽內，再以泵浦供液到上端使順坡度流下，如此重複循環的方式。

## Slide 7: 養液薄膜法的優點
構造簡單，可購材料自行施工。
塑膠布為栽培床更新容易，其定植或整理等之作業簡單。
溝內的液深保持很淺，根系上面直接與大氣接觸，根可有充分的氧氣供應而發達。
高架之栽培床對矮性作物栽培可省力化。

## Slide 8: 養液薄膜法的缺點
根域的溫度易受室內外氣溫的支配，季節的溫度變化激烈時，養液溫度變化大。
養液桶容量也較小，其養液之濃度變化迅速。
適合此法的栽培種類相對較少。

## Slide 9: 湛液型的循環式水耕
主要由日本所開發。
設有養液桶和栽培床內可容多量的培養液，以泵浦將養液自養液桶和栽培床間有間斷性的強制循環。
於養液循環的途中設置空氣混入裝置，增加溶氧量，或間斷性調節栽培床內的液位深或淺，使根可直接接觸空氣。
不同廠商開發各有獨特的方法，實用化的包括久保田循環水耕、協和式水氣耕Hyponica、M式水耕、新和式等量交換水耕、神園式水耕等。

## Slide 10: 湛液型的循環式水耕

## Slide 11: 湛液型循環式水耕系統的變型：管路水耕 Pipe Culture

## Slide 13: 管路水耕的其他形式 管路介質耕 以滴帶做滴灌

## Slide 16: 湛液型循環式水耕的優點
因保持相當大量的培養液，其配製後栽培期間的成分濃度變化較緩慢，所需要濃度調整的頻度較少。
栽培床內的養液量容量大，根圈的溫度變化較小，而液溫之處理，冷卻也較容易行調整。
養液於循環的過程可利用液體或流動裝置不同之空氣混入，以增加溶氧量。
培養液的濃度，或成分的平衡，pH等的調整容易，且很均一。
循環量（循環時間、間隔）以時間控制，很容易操作。

## Slide 17: 湛液型循環式水耕的缺點
因所需養液量比其他方式為多，所以栽培床和養液桶的容量必須較大。
為使養液中有較多的溶氧，其泵浦的運轉需較多的動力費，而裝置費也較高。
因養液的循環流動，使許多水媒性的病原菌等的地下部傳染性病害蟲很容易蔓延擴散。

## Slide 19: 屬於固體介質耕的岩棉耕

## Slide 20: 岩棉 Rockwool
岩棉為玄武岩於高溫下熔解所製成，其化學的不活性，僅有很微量的鈣、鎂的溶出或磷的吸著。是不影響培養液組成的介質。
其固相率約佔4％，作物所必要的養液和空氣，可保持適當比例。
岩棉可適合短期或長期作物，可連續使用5-6年。

## Slide 21: 岩棉耕
自動灌水裝置設施以滴管供液裝置行滴灌，或以軟硬管行滴灌或噴散方式行之。
育苗於7.5-10 cm3岩綿塊，放置於厚7.5cm、寬30cm、長90-100cm以塑膠膜包裝的岩綿床上栽培。
對不具備養液桶方式，以定量泵浦或微管系統配備之流量比注入方式滴灌。
設有養液桶須有液面感應器和EC感測器以控制。

## Slide 22: 岩棉耕的優點
岩棉不帶病原且本身不吸收也不溶解養分，為養液上控制管理上最好的介質。
岩棉的構成其固相率4％而已，對養液和空氣維持相當良好的比例，對根生長良好的狀態。
開放式的栽培系統裝置簡易且設施成本較低。
養液的適宜濃度、組成和管理，更需要有專業的支援單位。
對於循環式的水媒性病蟲害防治仍是較困難。
岩棉耕的缺點

## Slide 23: 岩棉常用滴灌方式作栽培

## Slide 24: 使用滴箭 (dripper) 的 滴灌系統Drip Irrigation
滴箭 (dripper) 有多種形式：可上/下方出水

## Slide 25: 岩棉也可用淹灌方式

## Slide 26: 岩棉
滴灌
淹灌

## Slide 27: 淹灌 (潮汐灌溉) 盆栽
Pump 1 與 Pump 2 為定時切換動作
雙泵式淹灌系統

## Slide 28
分為二組栽培床，甲組床以甲泵浦抽養液到乙組床，於乙組床滿水後甲泵浦停止，使甲組床的作物根接觸空間空氣，然後改由乙組床的乙泵浦運轉自乙組床抽入甲組床內，如此經由泵浦的相互切換以達養液的等量交換。
雙泵式淹灌系統的變型
新和等量交換式水耕

## Slide 29: 淹灌 ?? (滿溢式)
上方水槽增加一個
(定時)排水閥或是下方多開一個小孔允許排水
才算是淹灌系統

## Slide 30: 噴霧耕 aeroponics

## Slide 31: 噴霧式

## Slide 32: 噴霧耕或霧耕

## Slide 35: TS type 植物工廠 T: triangle, S: spray 灑水

## Slide 36: TS 700 與 TS 1000
福井縣武生工場
建於平成五年 (1993)
面積400 m2
日產 700 株(TS700)
建設費 1100 萬日圓
  相當於 1.57萬日圓/株
員工4人
京都府園部工場
建於平成十三年(2001)
面積 500 m2
日產 1000 株 (TS1000)
建設費1700 萬日圓
  相當於 1.7萬日圓/株
員工6人
每月冷氣與燈光電費50萬日圓

## Slide 38: 四種栽培系統的比較 1/2

## Slide 39: 四種栽培系統的比較 2/2

## Slide 40: DRF 水耕系統
所謂「動態浮根式水耕栽培系統」，係基於植物栽種於本系統時其根系在每次營養液之 灌排流程中，隨養液之昇降而上下左右波動。
一旦進液灌滿至8 公分之水位後，藉由栽培床 內之水位自動昇降排液器，使營養液由8 公分逐漸降至4 公分。
因之，上位根部可露於空氣層 中而增加根部活性，而無懼夏季高溫所引起溶氧量缺乏之困擾。

## Slide 41: 適栽作物
溫網室
  夏季：白菜、空心菜、芥藍菜、莧菜、萵苣、油菜。
  冬季：尼龍白菜、青梗白 菜、芥藍、結球萵苣、茼萵、菠菜。
完全控制型植物工廠：以上皆可全年栽培。

## Slide 42: 栽培床
保麗龍發泡成形之雙凹型槽
標準栽培床規格為內徑深8 公 分，長180 公分，寬92 公分，中央 有2 公分寬之凸起，將栽培床分隔成兩槽，成凹，雙槽型。
由於 蔬菜栽培床為大型床，中央之凸起具有支持保麗龍面板之功 用。
每一栽培床用3 片長90 公 分、寬60 公分、厚3 公分之承板蓋 住，每一承板上有等距離排列50個直徑2.5 公分之圓形栽培 孔。

## Slide 44: 不同形式的栽培床 (好設計)

## Slide 45: 不同形式的栽培床(尚可)

## Slide 46: 不同形式的栽培床(頗差的設計)