## Slide 1: 熱傳遞 Heat Transfer
方煒 Wei FANG
NTU_BME and Global ATGS
National Taiwan University
a discipline of thermal engineering that concerns the generation, use, conversion, and exchange of thermal energy (heat) between physical systems.
[BME5117] 環控農業工程學

## Slide 2: Introduction
熱力學：based on the concept of equilibrium or infinitesimal deviations from equilibrium.
熱傳學：arises only from non-equilibrium, specifically, from finite differences of temperature.
熱傳、質傳、動量傳遞 (heat, mass, momentum transfer)、電流輸送等均為輸送現象 (transport phenomena)，具有共通的計算公式。
Heat Transfer may be
  Steady-state (穩態)：Temperature and heat fluxes do not change as functions of time.
  Steady-periodic-state (階段重現性穩態)：conditions change with time in a regular fashion and periodically return to their starting conditions.
  Transient-state (暫態)：不屬以上二者的狀態。
For most engineering designs of agricultural buildings, steady-state analysis (穩態分析) is adequate at least as a close approximation.

## Slide 3: 熱傳導 (Thermal Conduction)
Thermal Conduction is the elastic collision in a fluid or the oscillations of atoms and transport of free electrons in a solid, continuous medium.
熱傳導是唯一可透過不透明固體的傳熱方式，其亦可發生於流體中，但僅限於平流 (laminar flow) 或擾流邊界層 (turbulent boundary layer)中極靠近物體表面的平流次層 (laminar sublayer)中。

## Slide 4: 熱對流 (Thermal Convection)
與流體相關，涉及流體內由一處傳至另一處的能量傳遞以熱對流(Thermal Convection)稱之，另有涉及流體與固體表面的能量傳遞以對流熱傳遞(Convective heat transfer )稱之。
  熱對流(Thermal Convection)主要係透過渦流運動 (Eddying motion)
  對流熱傳遞(Convective heat transfer )主要在邊界層(boundary layer)中涉及渦流運動與熱傳導。
渦流運動主要發生於擾流/紊流層與局部的邊界層 (又稱緩衝層，Buffer layer)，熱傳導則發生於平流次層 (laminar sublayer)。
Figure 3-1
透過外力如風扇或幫浦去帶動流體者稱之為強制對流 (Forced convection)，透過由於溫差所造成的密度差而產生能量傳遞者稱之為自然對流 (Natural convection) 或自由對流 (Free convection)。

## Slide 5: 熱輻射 (Thermal Radiation)
All objects at temperatures above absolute zero emit thermal radiation.
以往總認為只有紅外線 (infrared) 與熱輻射有關，事實上可見光或更短的紫外線照射到某物體之後，只要有被吸收，其亦會轉化為熱能。
紅外線的波段起至紅光之外 (700 nm, 0.7 micron or m)，超過10 micron，甚至100 micron上限則無明確的定義。
常溫範圍的物體所發出之熱輻射之波段範圍的波峰落在10 micron附近，此部份的輻射線一般以遠紅外線稱之。See Figure 3-5.
Figure 3-2
Wien’s law：The wavelength for peak emission intensity is found using Wien’s law，max = 2897/T, where max is wavelength in microns and T is the surface temperature, K, of the emitting object.
Figure 3-5

## Slide 6: 熱傳導
公式
For isotropic solids：
Thermal conductivity (熱傳導係數，k): intensive property,
k = -q”/(dt/dn)
常見材料的熱傳導係數列於附錄A3-1, A3-2。(p.385)

## Slide 7: 三相材料的熱傳導係數 (W/mK) 範圍
不同溫度範圍內的空氣熱傳導係數
穿毛衣保溫
一旦毛衣濕了，失溫快
空氣可有良好的隔熱保溫效果

## Slide 8: 熱擴散
Thermal diffusivity (熱擴散係數 or 熱擴散率，):  = k/(Cp), 傳熱能力 vs. 蓄熱能力 a measure of how rapidly thermal energy can penetrate a solid material.
  的單位：(W/mK) / ((kg/m3)(W s/kgK)) = m2/s
熱擴散係數在time-dependent 熱傳導問題中扮演重要角色
常見材料的熱擴散係數 (m2/s)範圍

## Slide 9: 熱傳導公式的三個簡化型態
…..…(3-7)

## Slide 10: Conduction heat transfer: Laplace equation
Ex. 3-1. 某厚度為 L 的均質牆壁兩側溫度為 t1, t2，求牆壁內的溫度梯度？
Eq 3-7 Laplace equation，直角坐標
x

## Slide 11
Ex. 3-2. 某外圈半徑為 ro，內圈半徑為 ri的環形圓柱，當內、外圈表面溫度分別為 ti 與 to，求圓柱截面的溫度場分佈。

## Slide 12: Conduction heat transfer: Fourier equation
Thermal flux due to conduction heat transfer:
Heat flux (q”): W/m2, J/m2.s
Heat flow (q): W, J/s
Conductivity (k): W/m.K
Conductance (U): W/m2 .K
Resistance (R) = 1/U

## Slide 13
Ex. 3-3. 某 20 cm 厚的水泥牆，截面積為 10 平方米，兩側的表面溫度分別為20 度C與 -10 度C，已知水泥的熱傳導係數為 0.56 W/mK，請計算沿厚度方向的溫度場分佈與熱傳導速率。

## Slide 14
Ex. 3-4. 某蘋果冷藏庫使用圓柱狀金屬管將冷氣導入，金屬管厚度 1 mm，外徑 250 mm，外層包覆 50 mm 厚的保溫材料。金屬管內壁溫度為 0 oC，外側絕緣材料的表面溫度為 25 oC。金屬材質與絕緣保溫材料的熱傳導係數分別為 60 與 0.04 W/mK. 假設系統為穩態，請計算金屬管每一米長度由外界吸熱的速率 (in W/m)。

## Slide 15: Resistances in Series
Ex. 3-5. 如圖 3-3 所示的牆壁，計算單位面積的熱阻與熱通量 (heat flux)，假設兩側溫度分別為 20 與 -5 度C。

## Slide 16: Resistances in Parallel

## Slide 17: Ex. 3-6

## Slide 19: 對流熱傳遞 (Convective heat transfer)
自然對流 (free convection)
在探討自然對流的問題中，
常見如右所示的三個無因次 (dimensionless) 參數

## Slide 20: 簡化計算
In general, natural convective heat transfer processes have been found to follow the relationship shown below:
Nu = c(Gr Pr)n
where, n=0.33 for laminar flow and n= 0.25 for turbulent flow.
計算步驟：
(1). 求Gr, Pr, 由二者之乘值判斷是否為平流，決定 n 值。
平流：Gr Pr between 104 to 108.
擾流：Gr Pr between 108 to 1012.
(2) 求出 Nu, 再由 Nu 之定義反求h (對流熱傳遞係數)
(3) 最後由 h = q” /△t or h = (q/A)/ △t 反求出 q or q”.

## Slide 21: 進一步簡化
由於 環控上經常面對的流體是空氣且溫度範圍較窄，求 h 的計算公式可予以簡化。
常溫範圍的空氣，GrPr 的計算可用108 L3△t
換言之，L3△t >1 即為擾流，< 1 為平流。
依此可在 Table 3-2 找到適當的公式來計算 h 值。

## Slide 22
For dry air at 20 oC and under standard ATM
垂直板
垂直管
水平板
水平板
水平管
面向下遇熱/面向上遇冷
氣流逼近
面向上遇熱/面向下遇冷
氣流遠離

## Slide 23: Ex. 3-7.

## Slide 24: Ex. 3-8.
與前例比較，管的外徑(D)不同
但本例為紊流狀態，
h 較小 (4.79 < 7.8 W/m2.K)
thermal flux q" 較小(287 < 470 W/m2)
但 thermal flow q 較大，單位長度的流失的熱量增加很多 (451 > 74 W/m)

## Slide 25: Ex. 3-9.

## Slide 27: 強制對流 (forced convection)
在探討強制對流問題時，常見的兩個無因次 (dimensionless) 參數
分子力/黏滯力
代表著擾流擾動的程度

## Slide 28: 強制對流 (forced convection)
強制通風多屬擾流，輸送管中強制吹送的風，其 h 值可用下式求出：
其中， c is related to thermal properties of air, 可查表3-3,
G = ρ*Volume，mass flow of air in the duct
D= 4 *(area)/(perimeter), 水力直徑
= 4 πr2 / 2πr = 2 r
= 直徑 for 圓管

## Slide 29: Ex. 3-10 (p.72)
35oC的空氣流過長方形截面 (0.3 m x 0.6 m) 的加熱管，
空氣密度 1.3，風速 5 m/s，請求出管內的對流熱傳係數
表 3-3，溫度35 oC，c= 3.23
mass flow rate G = 1.3 kg/m3 * 5 m/s = 6.5 kg/(m2s)
hydraulic diameter D = 4 * 0.18 m2 / 1.8 m = 0.4 m
The convective heat transfer coefficient (h)
= (3.23) (6.5)0.8/(0.4)0.2
= 17.3 W/m2K

## Slide 30: Ex. 3-11 (p.73)
已知 Routside = 0.1
Rinside 可以由 eq.44 計算，其中 c = 3.29 @ 60 oC (Table 3-3)
0.8 m
10 mm thickness expanded PU
outside

## Slide 31
以上使用圓柱座標計算熱阻的公式
如果改以直角坐標的公式進行計算
  R = L/k = 0.01 m/0.023 W/m.K = 0.435 m2.K/W
  非常接近圓柱座標的計算值
以外徑為基礎，Rinside 修正為 0.062
Rtotal = 0.062 + 0.429 + 0.1 = 0.591 m2.K/W
  想想如果沒有保溫，Rtotal = 0.062 + 0.1 = 0.162 m2.K/W
接著計算管中熱空氣的溫度變化

## Slide 33: 輻射熱傳遞
馬克思 普郎克 (1858 ~ 1947) 德國物理學家
1900 發表一篇討論黑體輻射的論文，量子物理學創始人
1918 諾貝爾物理獎得主

## Slide 34
圖 1. 在Matlab Command Window 中輸入 plancks 的結果

## Slide 36
圖 3-5中各曲線的波峰的位置，遵循 Wien’s Displacement law. 溫度愈高者，波峰的位置朝左移動(波長愈短)。
λmax=2897/T …………………….. (3-47)
其中，λmax單位為 micron, μm，T單位為絕對溫度 (K)

## Slide 37: 圖 3-5之各曲線可用Planck’s Law 描述，其計算公式如下：
圖 3-5中曲線下面積之總和即為該溫度之物體所輻射出的通量(radiant flux)，可使用Stephan-Boltzmann relationship計算。
q “ =  T4 ………………. (3-48)
其中， 為Stephan-Boltzmann constant = 5.6697 E-8 W/m2K4.
上式在程式中常改寫為 q” = 5.6697 * (T/100)4
在大氣層外圍正向太陽的平面上(A surface normal to the sun)，所接受到的太陽能的值隨日期而異，其全年的平均值以太陽常數 (Solar Constant)稱之，其值為 1.353 kW/m2.

## Slide 38: Solar constant

## Slide 39: Emitted thermal radiation 放射熱輻射
Equation 3-48 適用於黑體(black body)，一般的物體以灰體(gray body)稱之，其所向外放射的輻射量(Eλ)在各波長與同溫度的完全黑體(Ebλ)的輻射量均成一固定比例 ( = Eλ/ E bλ)，,  定義為該物體的放射率(emittance)，所有Eλ之積分可用下式計算：
q “ =   T4 ……(3-49)
在地表面太陽輻射能的最大值大約在0.75-0.9 kW/m2.

## Slide 40: Ex. 3-12 (p.79)
Q: A steam heating pipe has a surface T of 90 oC,
If the surface was painted with aluminized paint, ε = 0.45.
If the surface was painted with an oil base or latex paint, ε = 0.95,
What is the radiant flux leaving the surface?
Sol:
q”=0.45*5.6697*(363.15/100)4 = 444 W/m2
q”=0.95*5.6697*(363.15/100)4 = 937 W/m2
Difference = 937 – 444 = 493 W/m2

## Slide 41: Reflected & Transmitted thermal radiation 反射與穿透熱輻射
任一材料在不同波長的入射光線時有不同的放射率 (emittance)、吸收率(absorptance)、反射率 (reflectance)與穿透率 (transmittance)等光學性質。前二者彼此相等，稱為克希霍夫定律(Kirchhoff’s law)，後三者相加為 1。以下證明Kirchhoff’s law：
如圖所示，假設有相對的一個灰體(ε < 1)與黑體(ε = 1)，兩者溫度相等，等於 T = Tb。由灰體與黑體輻射出去的能量分別為E與Eb，灰體吸收的能量為α * Eb。由黑體吸收的能量為E + (1-α) * Eb。因為兩者等溫，所以兩者的竟能量變化應該為0。
E – α * Eb = 0 (由灰體觀之)
且 E + (1-α) * Eb - Eb = 0 (由黑體觀之)
以上任一式均可導出 E = α * Eb  α = E / Eb
由於 E / Eb 已被定義為等於灰體的放射率(ε)。最終得證 α = ε

## Slide 42: Absorptance and Emittance 吸收率與放射率
就每一波長而言，同一材料的吸收率與放射率為等值。如Appendix 3-3所示，白漆表面的放射率(ε)高達0.89-0.97，表示其吸收率(α)也有這麼高。又已知白色的反射率(ρ)是頗高的，如此則兩者再與穿透率(τ)相加必然超過 1，此結果與前述之吸收率(absorptance)、反射率(reflectance)與穿透率(transmittance)三值相加為 1之結果不符。此點可能困惑不少人。
註：摘自Holman, J.P. 1976. Heat Transfer
放射率與吸收率的數值相同，然而放射率有分短波與長波的放射率，一般會探討吸收率的多半為長波長範圍(遠紅光)的入射熱輻射線。
前例所言，放射率高達0.89-0.97者為長波放射率，以白漆塗過的表面其放射率(吸收率)在短波範圍是很小的，如右表最末一列所示，範圍在0.12 – 0.16。高反射率指的是可見光附近的短波範圍。

## Slide 43: 綜合性(mix mode)熱傳遞
Ex. 3-16
太陽光照射於畜舍屋頂的輻射能為 600 W/m2. 屋頂對於太陽能的吸收率為0.6。屋頂與天空會有輻射熱交換，屋頂的輻射率為0.9，天空的溫度可用Swinbank 模式來計算。
Tsky = 0.0552 Tair1.5 …… (3-67)
屋頂與室外空氣也存在對流熱傳遞，對流係數為 30 W/m2K, 室外溫度為25 度C。屋頂有絕熱保溫，熱阻為 2 m2K/W. 屋頂下的室內空氣為30 C，屋頂內表面與與室內空氣的熱阻為 0.2 m2K/W. 此熱阻包括了對流與輻射兩種熱傳遞方式。請依據以上條件計算屋頂內表面的溫度。

## Slide 45: Tus = 306.25 K = 306.25-273.15 = 33.1 oC
以上只計算出 屋頂外表面的溫度 (33.1 度C) ，
仍需計算屋頂下表面的溫度，
此溫度決定了室內養殖的動物是否處於適當的環境內。

## Slide 47: Ex. 3-17
溫室的加熱方式中有一種是使用蒸汽通入鐵管，透過鐵管外表面與室內空氣的對流與輻射兩種熱傳方式進行加熱。假設某鐵管外與內徑分別為 56 mm, 46 mm，鐵管本身的熱傳導係數為 52 W/mK. 加壓蒸汽的冷凝溫度為 110 C，假設此亦為鐵管的內表面溫度。溫室的室內空氣為22 C，溫室內加熱鐵管周遭的平均熱輻射溫度為 10 C。
假設鐵管表面塗成黑色，表面的熱輻射率為 0.95，請問鐵管與溫室之間的淨熱交換率是多少? 其中有多少是對流，有多少是輻射 ?

## Slide 48: 在管的表面 Conductive gain = Radiative loss + Convective loss
依據圓柱座標熱阻公式
每米長度有 0.1759 m2 的表面積
透過熱傳導，傳到外表面的熱能計算如下：
加熱管輻射出的熱量假設全被溫室內空間吸收，透過輻射的熱損失計算如下：

## Slide 49
對流熱傳遞目前並不確知是層流或是紊流。透過 Eq 3-34 的分析可知
如果是層流，溫差應該會小於上值。以目前狀況，很明顯一定是層流，所以可以很肯定的選用表 3-2 (p.65) 中公式 3-40.
由加熱管表面對溫室的對流熱傳遞計算如下：
Conductive gain = Radiative loss + Convective loss
5.386*(Ts/100)4+2.713*(Ts-295.15)1.25+9441*Ts-3617760 = 0
求解得出 Ts = 382.9967 K，代回上式，求出以下各項：
傳導： 1542 W/m2
對流： 812 W/m2 輻射： 730 W/m2

## Slide 50: Mixed mode 的通式
A1*(Ts/100)4 + A2 * (Ts-A3)A4 + A5*Ts + A6 = 0
傳導 Conduction related parameters: A5, A6
對流 Convection related parameters: A2, A3, A4
輻射 Radiation related parameters: A1, A6

## Slide 51: Ex. 3-18 重做上例
繪圖顯示管路材料的熱傳導係數對管路外表面溫度的影響。
The thermal conductivity of the pipe wall influences terms A5 and A6 of equation 3-69.

## Slide 52: 平面間空隙的熱阻
Ex. 3-19 (p.100) 估算牆壁中空部分的熱阻，假設中空部分的寬度為90 mm，室內外溫度分別為20 度C與 -10 度C。
假設經過空隙部分的溫差為 10 K
假設內表面的熱輻射率為 0.9
由 上式可求得effective cavity emittance ：
E = [ (1/0.9) + (1/0.9) -1 ]-1 = 0.82
dT = 16.7 K  thermal resistance of 0.16 m2K/W
dT = 5.6 K  thermal resistance of 0.18 m2K/W
在本案例 dT = 10 K, 內插可求得
空隙的thermal resistance 熱阻 = 0.17 m2K/W.
由於是牆面，所以
position of air space 是 vertical
Direction of heat flow 是 horizontal
由附錄 3-6 (p.398) 可查得
當空隙平均溫度 Mean airspace T = 10 K
空隙厚度 airspace thickness 88.9 mm
effective cavity emittance 空隙的有效輻射率

## Slide 53
已知
position of air space 是 vertical
Direction of heat flow 是 horizontal
Mean airspace T = 10 K, airspace thickness 88.9 mm,
effective cavity emittance (E) of 0.82,
經過空隙部分的溫差為 10 K
Table 2A Thermal Resistance of Plane Air Space
m2.oC/W

## Slide 54
熱流的方向
空隙的走向
空隙的溫差
空隙的厚度

## Slide 55
空間厚度
effective cavity emittance