## Slide 1: PFAL 系統設計
方煒
臺灣大學生物產業機電工程學系教授
生物產業自動化教學及研究中心主任
weifang@ntu.edu.tw
2020/01/09

## Slide 2: 空間需求設計

## Slide 3: 燈具需求設計

## Slide 4: 高效能量產之關鍵 以 40 呎貨櫃為例

## Slide 5: 單位面積的造價頗高，但也比日本便宜許多 (小於1/3)
日本設廠造價 33~50 萬日圓/m2 約 13~20 萬台幣/m2

## Slide 6: 以產能來估算的 單株折舊成本並不高
sum= 5.65

## Slide 7: 透過關鍵參數的微調，還可提升產能，進而降低單株折舊成本
2.01
6.37
sum= 5.65

## Slide 8: 栽培系統配置
植株生長速率
植株含水率 (1-乾溼重比)  品質
植株大小  株距
株高，光源表面溫度 光源至栽培板距離
植株重量  收穫日數，累積光量

## Slide 9: 作物生長速率
21 天：年產18 批次
14 天：年產26 批次
後者年產量多出 44 %

## Slide 11: 地下部代表根系
根系生長旺盛
營養吸收良好
營養缺乏的症狀較少發生
管理容易
根系較少，地上部也能生長旺盛，代表地下部空間可以再小，營養液水深可以再少

## Slide 12: Spectral distribution of 3 LEDs
 | Blue | Green | Red | Far-Red | B/G | R/G | R/Fr
L1: RWB | 23 | 14 | 63 | 0 | 1.64 | 4.5 | -
L2: RW | 22 | 37 | 40 | 1 | 0.59 | 1.08 | 40
L3: SunLike | 25 | 36 | 34 | 5 | 0.69 | 0.94 | 6.8
BPFD (300 ~ 800 nm) = 278 ~ 286 ± 10 µmol s-1m-2
Treatments | Overall B/G ratio | Overall R/G ratio
RWB x 6 wks | 1.64 x 6/6 = 1.64 | 4.5
RWB x 5+RW x 1 | (1.64 x 5+0.59 x 1)/6 = 1.465 | (4.5 x 5+1.08 x 1)/6= 3.93
SunLike x 6 wks | 0.69 x 6/6 = 0.69 | 0.94

## Slide 13: Treatments of 3 LEDs
Treatments | Stage 1 DAS = 0~3 | Stage 2 DAS = 4~14 | Stage 3 DAS = 15~35 | Stage 4 DAS = 36~42
RWB x 6 | L1_285 |  |  | 
RWB x 5+RW x 1 | L1_285 |  |  | L2_286
SunLike x 6 | L3_278 |  |  | 
Note：
Stage 1: N0_E0.1_L?_H24_d750_A25
Stage 2: N1_E1.2_L?_H24_d750_A25
Stage 3, 4: N1_E1.2_L?_H16_d37_A25/23
Nx: N Nutrient solution, N0: Tap water, N1: NTU formula
Ex: E EC, x:value ，in mS cm-1
Lx_y: L LED tube, x: type, 1 is RWB (B23:G14:R63), 2 is RW (B22:G37:R40:FR1), 3 is SunLike (B25:G36:R34:FR5); y: BPFD value in μmol m-2s-1
Hx: H light period, x in hrs per day
dx: d cropping density, x: in plts.m-2
Ax/y: A indoor air temperature, x/y: day/night temp., in ℃

## Slide 14
 | DAS = 0~14 | DAS = 15~21 | DAS = 22~28 | DAS = 29~35 |  | DAS = 36~42
RWB | 0.3935 | 0.2901 | 0.2940 | 0.1389 | RWB | 0.1509
 |  |  |  |  |  | 0.1506
 |  |  |  |  | RW | 
Sunlike | 0.1662 | 0.3324 | 0.2896 | 0.1944 | SunLike | 0.1772
0.1506
Daily Growth Rate

## Slide 15: 含水率 = 1 -乾溼重比

## Slide 16: 含水率
乾溼重比 = 乾重/濕重；溼乾重比 = 濕重/乾重
含水率 = 1 - 乾溼重比 = 濕基含水率
水重 = 濕重- 乾重
含水倍數 = 水重/乾重 = 乾基含水率 = 溼乾重比-1
範例：

## Slide 17: 含水率(含水倍數)差一點點， 乾重差異擴大20多倍
含水率大幅影響品質

## Slide 18: 株高，公分

## Slide 19: 燈具高低隨植株高度調整
光量與距離平方成反比

## Slide 20: 株長，公分

## Slide 21: 株寬，公分

## Slide 22: 長 x 寬 x 高 (in cm)
 | Day 9 | Day 14 | Day 28 | Day 35
綠橡木 | 1.7x1.3x0.8 | 6.5x4x3 | 22x21x10 | 27x25x22
波士頓L | 1.9x1.1x1.3 | 5x2.9x3 | 19x18x9 | 21x20x12
蘿蔓 | 2x1x1.5 | 6.5x2.6x4 | 19x18x11 | 25x22x17
皺葉 | 1.8x1.2x1 | 5x4x4 | 17x13x12 | 25x22x18

## Slide 23: 株距 vs. 栽培密度
B = 10000 / A2
    計算例： 69 = 10000 / (122)
C = 100 / sqrt(D)
  計算例： 2 = 100 / sqrt(2500)
A
C
B
D

## Slide 24: 植株長寬決定株距
株距決定單位面積產能
16 株/盤 = 44 株/m2
144 株/盤 = 400 株/m2

## Slide 25: 隨植株大小分階段調整栽培密度

## Slide 26: 隨人工成本與自動化程度調整階段數
* RUI: 時空資源利用指標

## Slide 27: 如何選光源：光照 vs. 耗電

## Slide 28: 人工光源之性價比較

## Slide 29: 詮興光電

## Slide 33: 試算 (栽培區 50 cm * 30 cm)
株距 cm | 栽培株數 株/光盤 | 單株耗電 W/株 | 單株燈光費用
10 | 5 x 3 = 15 | 42 W / 15 =2.8 | 1800 /15 = 120 元/株
15 | 3 x 2 = 6 | 42 W / 6 = 7 | 1800 /6 = 300 元/株
18 | 3 x 1 = 3 | 42 W / 3 = 14 | 1800 /3 = 600 元/株

## Slide 34: 世晶綠能科技

## Slide 37: 試算 (栽培區 180 cm * 110 cm)
燈距 cm | 株距 cm | 栽培株數 株/光盤 | 單株耗電 W/株 | 單株燈光費用 元/株
10 | 10 | 18 x 11 = 198 | 20Wx18/198= 1.82 | 750x18/198=68
15 | 15 | 12 x 7 = 84 | 20Wx12/96= 2.85 | 750x12/84=107
18 | 18 | 10 x 6 = 60 | 20Wx10/60= 3.33 | 750x10/60=125
10 | 15 | 84 | 20Wx18/96= 3.75 | 750x18/84=160
15 | 18 | 60 | 20Wx12/60= 4 | 750x12/60 = 150

## Slide 38: 聚陽光能

## Slide 39: 已知
180cm*130cm
300 坪安裝 900 組
1 坪 = 3.3 m2
1 組 3 萬
每組 400 W

## Slide 40: 試算
180cm*130cm = 2.34 m2 = 0.709 坪
0.709 坪 x 900 = 638 坪
300 坪安裝 900 組
300 坪應該是土地面積
栽培架應該是四層
床架佔土地面積 (空間使用率) 約 0.5
栽培面積 300 x 0.5 x 4 = 600 坪
由 638 坪反推的空間使用率大約為 0.53

## Slide 41: 試算 (光盤 180 cm * 130 cm)
株距 cm | 栽培株數 株/光盤 | 單株耗電 W/株 | 單株之燈光費用，元/株
10 | 18 x 13 = 234 | 400 W / 234 = 1.71 | 30000/234= 128
15 | 12 x 8 = 96 | 400 W / 96 = 4.17 | 30000/96= 312
18 | 10 x 7 = 70 | 400 W / 70 = 5.71 | 30000/70= 429

## Slide 42
三家 彙整 | 燈管間距 cm | 株距 cm | 單株耗電 W/株 | 單株之燈光費用，元/株
聚陽光能 |  | 10 | 1.71 | 128
聚陽光能 |  | 15 | 4.17 | 312
聚陽光能 |  | 18 | 5.71 | 429
世晶綠能 | 10 | 10 | 1.82 | 68
世晶綠能 | 15 | 15 | 2.85 | 107
世晶綠能 | 18 | 18 | 3.33 | 125
世晶綠能 | 10 | 15 | 3.75 | 160
世晶綠能 | 15 | 18 | 4.00 | 150
詮興光電 |  | 10 | 2.8 | 120
詮興光電 |  | 15 | 7 | 300
詮興光電 |  | 18 | 14 | 1600

## Slide 43
三家 彙整 | 單株耗電 W/株 | 單株之燈光費用 元/株 | W價比 W/元
聚陽光能 | 1.71 | 128 | 0.0133
聚陽光能 | 4.17 | 312 | 
聚陽光能 | 5.71 | 429 | 
世晶綠能 | 1.82 | 68 | 0.0266
世晶綠能 | 2.85 | 107 | 
世晶綠能 | 3.33 | 125 | 
世晶綠能 | 3.75 | 160 | 
世晶綠能 | 4.00 | 150 | 
詮興光電 | 2.8 | 120 | 0.0233
詮興光電 | 7 | 300 | 
詮興光電 | 14 | 1600 | 

## Slide 44: 性價比 = W 價比 x 光照效率
r = W價比：W/株 / 元/株
光照效率 E：
  各光源依照前述方式安裝，在栽培板上量測所得的光量 mol/s 除以燈具耗電瓦數 W
性價比 k：
  K = r x E
  W/元 x mol/s/W = mol/s/元
投資一元於該種燈具，可在栽培板上取得 k mol/s 的光量

## Slide 45: 栽培流程的訂定範例1
育苗期
第一階段 (14天)
調質期
第三階段 (7天)
育成期
第二階段 (14天)
浸種48 hr後移入育苗系統
栽培密度：333 plants/m2
栽培密度：40 plants/m2
栽培密度：20 plants/m2

## Slide 46: 栽培流程的訂定範例2
播種期
第一階段 (7天)
育成期
第三階段 (14天)
育苗期
第二階段 (14天)
浸種48 hr後選擇有發芽者移入育苗盤
栽培密度：333 plants/m2
第一次移植 (又稱為疏植)
第二次移植 (又稱為定植)
栽培密度：40 plants/m2
栽培密度：20 plants/m2

## Slide 47: 環境參數設定 範例
環境參數 | 育苗期 | 育成期 | 調質期
 | 第一階段 | 第二階段 | 第三階段
光量 (μmol/m2/s) | 230±30 | 270±30 | 
光週期 (明/暗 ，hr) | 24/0 | 16/8 | 
DLI (mol/m2/day) | 20 | 16 | 
氣溫 (明/暗 ，℃) | 22/20 |  | 
相對溼度 (%) | 80 ~ 90 |  | 
電導度 (mS/cm) | 1.2±0.1 |  | 
pH | 5.8±0.1 |  | 
二氧化碳濃度 (ppm) | 1200±100 |  | 

## Slide 48: 要種甚麼? 每株耗電狀況的量化
E = A*B*C*D /1000
G = E / F
1 kW.hr = 1 度
35 天

## Slide 49
電力產能
PCA (in W m-2) Power Consumption per unit Area
DPI (in kWh d-1 m-2) = PCA × hrs per day / 1000
TPI(i) (in kWh/plant) = DPI(i) × Days(i) / density(i)
OTPI = Σ TPI (stage i)
EY (g/kWh)= FW (g/plant) / OTPI (kWh/plant)
EYA (mg/kWh)=FWA(mg/plant) / OTPI (kWh/plant)
EYE (mg/kWh)= FWVit.E(mg/plant) / OTPI (kWh/plant)
Electric energy use efficiency ?
Overall Total Power Integral
栽培全程的單株總累積能耗

## Slide 50: 栽培條件(z1)的標準化
D = B*C*3.6 /1000
F = D*E / A
PPF 光合作用有效光，單位：mol/m2/s
DLI 日總累積光量，單位：mol/m2/day

## Slide 51
光子產能
DLI(i) (mol day-1 m-2) = PPFD (μmol m-2 s-1) x hrs per day x 3.6/1000
TLI(i) (mol/plant) = DLI(i) × Days(i) / density(i)
OTLI = Σ TLI (stage i)
PY (g mol-1) = FW (g/plant) / OTLI (mol/plant)
PYA (mg mol-1)=FWA (mg/plant) / OTLI (mol/plant)
PYE (mg mol-1)= FWVit.E(mg/plant) / OTLI (mol/plant)
Light energy use efficiency ?
Overall Total Light Integral
栽培全程的單株總累積光量

## Slide 52: 量化指標的訂定
PY = FW/TLI (單位 g/mol)
  Photon Yield: 一個 mol 光子的蔬菜產量
  FW: 收穫時單株鮮重， g/plant
  TLI: 單株之累計總光量，mol/plant

## Slide 53: 栽培全程 單株累計總光量 TLI的計算
DLI = PPF x hrs x 3.6 / 1000
PPF 光合作用有效光，單位：mol/m2/s
hrs 日給光時間，單位：小時
DLI 日總累積光量，單位：mol/m2/day
TLI : Total Light Integral per plant
s | A | B | C | TLI(s)=B*C/A
階段 | 株/m2 | DLI | days | mol/株
1 | 333 | 20 | 14 | 0.84
2 | 40 | 16 | 14 | 5.6
3 | 20 | 17 | 7 | 5.95
 |  |  | Sum | 12.39

## Slide 54: 電力產能 EY (g/度)之評比 Energy Yield
B 為 PY, C 為 EY
D = C / B，使用相同光源時 EY/PY 的數值要相同
此欄僅作為確認計算有無失誤

## Slide 55: PY vs. EY: a powerful diagram for Total Performance Evaluation
A
B
C
D
Energy-wise: A > B > C > D
Photon-wise: A > C > B > D
A, B, C, D 可以是
四種光譜
四個公司的燈
四種營養液
四種作物
四種栽培系統
四種栽培法
四個工作人員..等
A,B,C,D can be
4 types of spectra,
lamps from various company, types of nutrient, types of crops, types of cropping system, types of cultural practices or workers..etc.
A >> D in both energy & photon-wise
植物工廠的整體性能評估

## Slide 56: 另一栽培條件(z2)

## Slide 57: 兩栽培條件(z1 vs. z2)之比較
弱光 (z2) 時
  g/mol 值較高 (投資報酬遞減定律)
強光 (z1) 時
  g/株值較高 (鮮重較重)
  g/度值較高 (每度電產出較多的鮮重)
  mol/度值較高

## Slide 58: 參數代碼 N??_E??_F??_D?? N??_E??_L??_??_D??
N ? | E ? | F ? L ??_?? | D ?
營養液配方 | 營養液濃度 以電導度表示 (mS/cm, dS/m) | 人工光源種類 F 螢光燈管 L 發光二極體 與光量值 (mol/m2/s) | 日累積光量 (mol/m2/day)
N1, N2 | E1.2 E0.1, E0.6, E1.2 | F 230, 270 L 9R 100 L 8R1B 100 L 4CW4R1B 100 L 9CW 100 L RB 270 | D 16 D 20, 16, 9 D 15, 16, 17, 18

## Slide 59: 單位面積之日累積光量 (DLI 單位 mol/m2/day)
DLI =光量值 x 每日光照時數 x 3.6 / 1000
計算例：
光量值 | 230 mol/m2/s | 270
每日光照時數 | 24 hrs | 16 hrs
DLI | 230 x 24 x 3.6 / 1000 = 19.87 約 20 | 270 x 16 x 3.6 / 1000 = 15.55 約 16

## Slide 60: 1. 養液配方 (第2,3階段) 與養液濃度 (第3階段)
處理組別 | 第一階段育苗期 (1~14天) | 第二階段育成期 (15~28天) | 第三階段調質期 (29~35天)
1 | N1_E1.2_F230_D20 | N1_E1.2_F270_D16 | N1_E1.2_F270_D16
2 |  | 同上 | N1_E0.6_F270_D16
3 |  | 同上 | N2_E1.2_F270_D16
4 |  | 同上 | N3_E0.1_F270_D16
5 |  | 同上 | N3_E0.1_F270_D16*
6 |  | N2_E1.2_F270_D16 | N2_E1.2_F270_D16
7 |  | 同上 | N2_E0.6_F270_D16
N1：迦南農場配方，N2：花寶1號，N3：清水
E：電導度值 (mS/cm)
F：色溫 3000 K 的螢光燈管光量值 (μmol/m2/s)
D：日累積光量值 (mol/m2/day)
*：處理組別5之第三階段的處理期間為33~35天 (收穫前三天)，其他均為收穫前七天

## Slide 61: 2. 光質處理 (第3階段)
處理組 | 第一階段 (1~14天) | 第二階段 (15~28天) | 第三階段 (29~35天)
8 | N1_E1.2_F230_D20 | N1_E1.2_F270_D16 | N1_E1.2_L9R_100_D9
9 | 同上 | 同上 | N1_E1.2_L8R1B_100_D9
10 | 同上 | 同上 | N1_E1.2_L4CW4R1B_100_D9
11 | 同上 | 同上 | N1_E1.2_L9CW_100_D9
N1：迦南農場配方
E：電導度值(mS/cm)
F：螢光燈管光量值(3oooK) (μmol/m2/s)
LX_Y：光質為X之LED燈管，光量值為Y (mol/m2/day)
D：日累積光量值 (mol/m2/day)

## Slide 62: 3. 日累積光量 (DLI) (第3階段)
燈管：三波長高頻 T5 燈管，色溫 3OOO K (Wellpower, Taiwan)
處理組 | 第一階段 (1~14天) | 第二階段 (15~28天) | 第三階段 (29~35天)
12 | N1_E1.2_F230_D20 | N1_E1.2_F270_D16 | N1_E1.2_F270_D15
13 | 同上 | 同上 | N1_E1.2_F270_D16
14 | 同上 | 同上 | N1_E1.2_F270_D17
15 | 同上 | 同上 | N1_E1.2_F270_D18
N1：迦南農場配方
E：電導度值 (mS/cm)
F：螢光燈管光量值 (3oooK) (μmol/m2/s)
D：日累積光量值 (mol/ m2/day)

## Slide 63: 4. 配方 (第2,3階段)、濃度 (第3階段)、日累積光量 (第3階段)
處理組 | 第一階段 (1~14天) | 第二階段 (15~28天) | 第三階段 (29~35天)
16 | N1_E1.2_F230_D20 | N1_E1.2_F270_D16 | N1_E0.6_F270_D17
17 |  | 同上 | N2_E1.2_F270_D17
18 |  | N2_E1.2_F270_D16 | 同上
19 |  | 同上 | N2_E0.6_F270_D17
N1：迦南農場配方，N2：花寶1號
E：電導度值 (mS/cm)
F：螢光燈管光量值值 (3000K) (μmol/m2/s)
D：日累積光量值 (mol/ m2/day)

## Slide 64: 5. 養液濃度、光質、日累積光量 (第3階段)
處理組 | 第一階段育苗期 (1~14天) | 第二階段育成期 (15~28天) | 第三階段調質期 (29~35天)
20 | N1_E1.2_F230_D20 | N1_E1.2_F270_D16 | N1_E0.6_LRB_270_D17
21 | 同上 | 同上 | N1_E0.2_LRB_270_D17
N1：迦南農場配方
E：電導度值 (mS/cm)
F：螢光燈管光量值值 (3000K) (μmol/m2/s)
LX_Y：光質為X之LED燈管，光量值為Y (μmol/m2/s)
D：日累積光量值 (mol/m2/day)
第一階段(1~14天)處理為N1_E1.2_F230_D20
第二階段(15~28天)處理為N1_E1.2_F270_D16

## Slide 65: PY的計算
Treat-ments | Stage 1 (Day 1~14) | Stage 2 (Day 15~28) | Stage 3 (Day 29~35) | Total LI | Shoot FW | PY
1 | N1_E1.2_F230_D20 | N1_E1.2_F270_D16 | N1_E1.2_F270_D16 | 12.04 | 138.86 | 11.52
2 |  |  | N1_E0.6_F270_D16 |  | 106.50 | 
3 |  |  | N2_E1.2_F270_D16 |  | 125.68 | 
4 |  |  | N3_E0.1_F270_D16 |  | 79.89 | 6.63
5 |  |  | N3_E0.1_F270_D16* |  | 109.55 | 
6 |  | N2_E1.2_F270_D16 | N2_E1.2_F270_D16 |  | 91.89 | 
7 |  |  | N2_E0.6_F270_D16 |  | 85.16 | 

## Slide 66: 最高 與 最低 PY的比較
Treat-ments | Stage 1 (Day 1~14) | Stage 2 (Day 15~28) | Stage 3 (Day 29~35) | TLI/plt | Shoot FW/plt | PY
16 | N1_E1.2_F230_D20 | N1_E1.2_F270_D16 | N1_E0.6_F270_D17 | 12.39 | 136.5 | 11.01
17 |  |  | N2_E1.2_F270_D17 |  | 125.2 | 
18 |  | N2_E1.2_F270_D16 |  |  | 112.4 | 
19 |  |  | N2_E0.6_F270_D17 |  | 104.6 | 
20 | N1_E1.2_F230_D20 | N1_E1.2_F270_D16 | N1_E0.6_LRB_270_D17 | 12.39 | 159.5 | 12.87
21 |  |  | N1_E0.2_LRB_270_D17 |  | 104.2 | 
Treatment no. | Shoot FW/plt, g/plt | TLI/plt, mol/plt | PY, g/mol
The best: no. 20 | 159.5 | 12.39 | 12.87
The worst: no. 4 | 79.89 | 12.04 | 6.63
(12.87-6.63)/6.63 x 100 = 94.1 %
The best vs. the worst:
66

## Slide 67: PY的比較：收穫前七天更換燈管
全程35 天 (五週)
只有收穫前七天 (一週) 有差別：FL vs. RB LED
鮮重 16.9 % 差異 (RB LED is better due to spectral difference)
處理組別 | FW 鮮重g/株 | TLI mol/株 | PY g/mol
20. FL+FL+LED | 159.5 | 12.39 | 12.87
16. FL+FL+FL | 136.5 | 12.39 | 11.01
QY= FW/TLI (in g/mol)
FL (3000 K色溫) vs. RB LED (R:B=9:1)

## Slide 68: 收穫前七天的燈管差異影響鮮重與硝酸鹽含量
全程35 天
只有收穫前七天有差別：FL vs. RB LED
硝酸鹽 8 % 差異 (RB LED is better due to more RED)
處理組別 | 鮮重 g/株 | 硝酸鹽 ppm
20. FL+FL+LED | 159 (高者優) | 2291 (低者優)
16. FL+FL+FL | 136 | 2475
FL (3000 K色溫) vs. RB LED (R:B=9:1)

## Slide 69: 營電比 (PI)
營電比
Profitability Index
PI = (EY x Price)/ Elec.Fee
(g/kWh x $/g) / ($/kWh)
Price
($/g)
作物售價
Elec.Fee
($/kWh)
電費
EY
(g/kWh)
電力產能

## Slide 70: 不同光質栽培不同芽菜的PY,EY 與PI (營電比)比較
Chart: 
| 616.66999999999996 | 299.23 | 217.84 | 444.82 | 396.36 | 102.12
紫甘藍芽OLED | 109 | 121 | 48 | 114 | 102 | 49
different Light Quality for different Sprouts
PI values are shown by the radius of the dots
圓點的半徑代表 PI 值的大小

## Slide 71: 不同光質栽培不同生菜與芝麻菜的PY,EY 與PI比較
Chart: 
| 52 | 76.022376747686536 | 37 | 57.016782560764909 | 36.630000000000003
 | 8 | 17.2954 | 10 | 12.9715 | 12.73
different Light Quality for different Lettuce & Rucola

## Slide 72: 不同養液栽培不同生菜的PY,EY 與PI比較
Chart: 电力产能 (EY, g/kWh)
| 133.87540545267601 | 70.016608984619296 | 76.022376747686536 | 74.955053593067774 | 57.016782560764909 | 17.243731847121506 | 48.62732380888265
 | 30.4572 | 15.9291 | 17.2954 | 17.3507 | 12.9715 | 3.9293 | 11.2563
different Nutrient Solution for different Lettuce

## Slide 73: 投資
工程經濟分析

## Slide 74: 局部資料 彙整
廠名 | 總面積 (栽培面積) m2 | 層數 | 產能 株/日 | 單位面積年產能 * kg/m2/yr | 造價 ¥ | 造價 萬¥/株 | 造價 萬¥/m2
Green Flavor | (66) | 7 | 300 | (166) | 2178萬 | 7.26 | 33
OoToya | (160) | 7 | 350 | (80) | 5280萬 | 15 | 33
Urban Farm | 546 (400) | 9 | 1200 | 67 (91) | 1.2億 | 10 | (30)
Ozu | (500) | 7 | 1500 | (110) | 1.65億 | 11 | 33
Mirai (規劃) | 1000 | 10 | 4000 | 146 | 3.3億 | 8.25 | 33
Fairy Angle | 2870 | 10 | 8000 | 102 | 15億 | 18.7 | 51.9
Mirai (規劃) | 3000 | 10 | 10000 | 122 | 9.9億 | 9.9 | 33
* 假設每株 100 g，全年 365 天連續量產

## Slide 75
日本的設廠投資為 7 萬日圓/株，約 2.8 萬台幣/株
售價： 0.3 NT$/g

## Slide 76
售價：0.3 NT$/g

## Slide 77
售價：0.5 NT$/g

## Slide 78
售價：0.5 NT$/g

## Slide 79: ¥360 for 120 g (1.2 NT$/g) ¥198 for 60 g (1.32 NT$/g)
70 NT$ for 50 g (1.4 NT$/g)
199~249 NT$ for 142 g (1.4~1.75 NT$/g)
台(美國進口)日韓(植物工廠量產)生鮮萵苣產品超市售價

## Slide 80: LED vs. T5
成本：20 元/株

## Slide 81: LED vs. T5
成本：20 元/株

## Slide 82: 投資評估補述1

## Slide 83: 投資評估補述2

## Slide 84: 投資評估補述3

## Slide 85: 投資評估補述4